SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ BUDOWLANA

1.	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami budowlanymi w zakresie modernizacji budynku przedszkola w Górce Duchownej – etap II

2.   Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektów wymienionych w pkt. l.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić ich aktualność.

3.	Opis robót.

- Roboty rozbiórkowe

3.1.2.   Izolacja posadzek styropianem o gr. 10 cm.

3.1.3.   Posadzki cementowe na ostro gr 6 cm.

3.1.4.   Posadzka rulonowa z PCV.

3.1.5.   Posadzki z płytek ceramicznych.

3.1.6.   Sufity podwieszane z płyt GK gr. 12 mm na ruszcie stalowy.

3.1.7.   Naświtla z profili PCV.

3.1.8.   Stolarka wewnętrzna drzwiowa typu PORTA.

3.1.9.   Licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

3.1.10. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III.

3.1.11. Szpachlowanie oraz malowanie ścian.

3.1.24. Nawierzchnia podestu z kostki brukowej gr. 6 cm.

4.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

4.l. Wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.

4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.

4.3.Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważności.

5.	Materiały.

5.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania.

5.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym    obiekcie budowlanym oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

5.1.2. Przydatność  materiału  lub wyrobu do stosowania  musi  być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:

- kryteria  techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak  bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

- właściwą przedmiotowa Polską Normą;

- aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej  Normy  lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie;

5. 2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania

- Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować wymagania podane w pkt. 5.1.1. oraz wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

- W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać    brakujące   dane   bezpośrednio    od    producenta   danego materiału lub

wyrobu,

- sprawdzić    poprawność    i    zgodność    otrzymanych    danych    z  obowiązującymi

normami i innymi dokumentami

5.3.   Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.

5.3.1   Izolacja posadzek,

Przeciwwilgociowa pozioma pod posadzkowa z folii hydroizolacyjnej x 2.

Posadzka zostaną docieplone styropianem FS 20 o grubości 10 cm. Materiały użyte do izolacji powinny posiadać certyfikat „B” wydany przez ITB.

5.3.2  Posadzki

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. Do zbrojenia posadzki należy użyć siatki zbrojeniowej o grubości pręta 3 mm i wymiarze oczka 10x10 cm.

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

- antypoślizgowe,

- barwa: należy ustalić z przedstawicielem Inwestora,

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,

- kwasoodporność nie mniej niż 98%

- ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- długość i szerokość: 	±1,5 mm

- grubość: 	± 0,5 mm

- krzywizna:	1,0 mm

- ścieralność	V4 klasa ścieralności

Do mocowania płytek można stosować elastycznej zaprawy klejącej. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy spoinującej. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.

Wykładzina rulonowa PCV

Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub równoważna:

Specyfikacja techniczna:

- grubość całkowita : 2mm

- waga całkowita :  2800g/m2

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwój

- kolory : 30 kolorów

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin PCV TARKETT OPTIMA powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Wykładzinę wywinąć na ścianę na wysokość 10cm.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin Tarkett znajdującej się na stronie internetowej producenta.

5.3.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Naświetla z PCV w kolorze białym, jednoramowe o profilach pieciokomorowych z nadprożem prostym, szklone komorowo o współczynniku przenikania ciepła dla szyby U=1,7 W/m2K.

Drzwi wewnętrzne typu Porta MINIMAX. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym               ramiakiem ze sklejki. Rama jest obustronnie obłożona płytą oklejoną okleiną naturalnych w kolorze buk. Ościeżnice systemowe np. minimax szer. 60 mm i regulowane na szerokość od 28 do 42 cm w kolorze buk.

5.3.4. Sufit podwieszony z płyt rastrowych

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące sie ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie równie9 dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa sie łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera sie miedzy półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Wykończenie powierzchni z płyt g-k. Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub fliseliny. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.

5.3.5. Gładzie gipsowe

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy             PN-B-30042:1997, PN-B-3004l:1997 lub aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy szpachlowej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia, zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację

5.3.6 Malowanie ścian i sufitów

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

-  wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,

-  osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

-  zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

-  wykonaniu posadzek,

-  dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Malowanie farbami uznaje się za wykonane prawidłowo jeżeli :

- powierzchnie powłok nie mają uszkodzeń, powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.

- wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

- barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.

4) powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie.

5.3.7. Wykładzina ścienna PCV

Wykładzinę ścienną z PCV, elastyczną, homogeniczną, zmywalną, nie emitującej pyłu, odpornej na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych ułożyć na wysokość 200 cm.

Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być:

• równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny
  wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej
  długości łaty,

• pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż 
  2 mm na całej wysokości,

• gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. 
 Na  powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia    powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej większe nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi

na bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna by jednolita na całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej chropowatych. Miejsca

różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez szlifowanie lub szpachlowanie.

• wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się
  tynku i odprysków,

• sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może
  przekraczać 2,5% CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być
  zbadana przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą pomiaru wilgotności jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu mogą stanowić jedynie metodę pomocniczą,

• czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub zmycie detergentami.

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenie ścian.

Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperatura ściany 15 - 22 °C

- względna wilgotność powietrza max. 75%

W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy zastosowaniu przenośnych urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach, zarówno w czasie wykonywania robót, jak i w okresie wiązania kleju.

Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do podłoża.

Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed przystąpieniem do klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Linię poziomą, ustalając wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć,

uwzględniając wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem).

Montaż polega na przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej ściany. Do klejenia okładziny do ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ścian i okładzin lub listew. Po rozprowadzeniu kleju konieczne jest odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany „otwartym czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju stosowanego kleju. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie poskręcała się, a pod wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć okładzinę do ściany. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

okładziny. 
W przypadku montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy najpierw zagruntować powierzchnię ściany.

Jeżeli wykonujemy montaż w poziomie, należy zwinąć tak ilość okładziny, aby wykonać pomieszczenie z jednego arkusza.

Narożnik zewnętrzny oraz narożnik wewnętrzny zaleca się zrealizować przez wykonanie z jednego arkusza okładziny. W przypadku, gdy narożnik nie zachowuje pionu, należy okleić go okładziną, a połączenie umożliwiające zniwelowanie odchyłki od pionu wykonać na ścianie w odległości min. 20 cm od narożnika.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

6. Sprzęt i transport.

6. l. Ogólne wymagania.

Na budowie zastosowane bada różnego rodzaju środki transportu materiałów:

- stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,

- przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe

- ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu,
betoniarki-gruszki

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego

- przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania  sprzętu.

6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu.

6.2.1. Sprzęt stosowany do robót budowlano-montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową.

6.2.2.	Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą
zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinno być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilości przewożonego materiału

- sposobu jego układania na środku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym

6.2.3.	Transport poziomy i pionowy na placu budowy    maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrąbie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

7. Wykonanie robót

7.1 .Ogólne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi:

- normami podstawowymi;

- normami związanymi z normami podstawowymi;

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I - Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989,
sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w
tym opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót;

- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego
zakresu robót;

- z Dokumentacją Projektową

- projektami wykonawczymi uzupełniającymi;

- projektami wykonawczymi organizacji robót i zagospodarowania placu
budowy;

- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

7.2. Wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów robót.

Obowiązują zasady podane w pkt. 7.1 ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących norm dla danego zakresu robót. Roboty związane z montażem elementów, będących częściami całych systemów (np. system okienny, system ścianek aluminiowych, drzwi wewnętrzne), powinny być montowane przez dostawcę systemu lub przez wykonawców, wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawcą lub producenta systemu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakości robót.

8. l .Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.

8.2.Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).

8.2. l. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

8.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych.

8.3. Ocena wyników badań.

8.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentów.

8.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robót oraz kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w §14 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.

10. Odbiór robót.

10.1. Ogólne zasady odbioru robót

10.1.1.  Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z:

- obowiązującymi normami i przepisami;

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I   Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzające aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu;

10.1.2. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;

- karty gwarancyjne;

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.

10.2.1. Odbiór częściowy.

Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w pkt 10.1.2 oraz dodatkowo wymagane protokoły odbioru np. podłoża gruntowego i podsypek, piaskowych.

Przedmiotowy obiekt należy podzielić na części, które w miarę postępu robót powinny być przedmiotem odbioru ze strony Inspektora Nadzoru. Odbiór odbywa się wg 3 faz działania;

- przygotowanie określonego odcinka budowy do odbioru.

- zgłoszenie danego odcinka robót do odbioru przez odpowiedni zapis w
dzienniku budowy; wpis potwierdza inwestor ustalając jednocześnie datę
odbioru

- przeprowadzenie odbioru polegającego na szczegółowych oględzinach robót lub części obiektu, porównaniu ich z projektem.

Fakt odbioru częściowego odnotowuje się w dzienniku budowy.

10.2.2. Odbiór końcowy.

Odbywa się komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go do użytkowania

11. Rozliczenie robót.

Roboty podstawowe rozliczane będą kosztorysowo, zgodnie z umową z Wykonawcą. Szczegółowy zakres zagadnień zawartych w § 14 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.) będą rozstrzygnięte w szczegółowej umowie z Wykonawcą.

12. Dokumenty odniesienia.

Specyfikację techniczna wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz. U. nr 202 póz. 2072 z dnia 16 września 2004r.)

12.1.  Normy.

Obowiązują wszystkie Polskie Normy w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących norm:

PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-3004l:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo -kartonowe.

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2:1997 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

BN-77/7151-08 - Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych.

12.1.2.	Konstrukcje betonowe i żelbetowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06 -  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215  - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

12.1.3.	Beton i zaprawy budowlane

PN-88/B-06250 - Beton zwykły

PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997- Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-81 /B-30003 - Cement murarski

PN-90/B-30020  - Wapno

PN-B-30021:1996 - Ciasto wapienne

PN-87/B-01100 - Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   skalne.   Podział,   nazwy   i określenia.

PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia

PN-79/B-0671 l - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-66/B-06714 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.

12. l .4. Konstrukcje drewniane

PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane.  Drewno konstrukcyjne lite i klejone

warstwowo.   Oznaczenia  niektórych  właściwości   fizycznych   i mechanicznych.

12.1.5. Roboty murowe

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne.

12.1.6. Maszyny i urządzenia do robót budowlano    montażowych

PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-90/M.-47300 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego.

Podział i terminologia.

PN-86/M.-47251  - Maszyny   i   urządzenia   budowlane.   Dopuszczalny   poziom

dźwięku i metody badań.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny  i  urządzenia do transportu  masy betonowej.

Środki transportu kołowego specjalistyczne. Podział.

PN-75/M.-47500 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych.

Podział, określenia i symbole klasyfikacyjne.